## Slide 1
Разработка Комплексной схемы
организации дорожного движения
городского поселения Воскресенск
2015 г.

## Slide 2
РАЗРАБОТКА КСОДД
Цели, объект исследования, область применения
Цель работы – разработка Программы мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности улично-дорожной сети городского поселения Воскресенск, предупреждения заторовых ситуаций с учетом изменяющихся транспортных потребностей района
Объект исследования – Транспортный комплекс городского поселения Воскресенск, включая улично-дорожную сеть (вне зависимости от типа собственности) и объекты транспортной инфраструктуры
Область применения – организация дорожного движения на территории городского поселения Воскресенск
2

## Slide 3
РАЗРАБОТКА КСОДД
Сбор и анализ исходных данных
Разработка базовых микромоделей ключевых транспортных узлов
Разработка мероприятий по развитию УДС
Развитие УДС и ОДД легкового и грузового транспорта;
Оптимизация пассажирских перевозок;
Оптимизация парковочного пространства;
Совершенствование условий по пешеходному и велосипедному движению;
Повышение общего уровня БДД.
Разработка транспортной модели
Содержание работы
3

## Slide 4
Общие сведения о городском поселении Воскресенск
Расположено в южной части Воскресенского района. На западе граничит с с.п Фединским, на севере — с с.п. Ашитковским, на востоке — с г.п. Хорлово, на юге — с с.п. Хорошовским и Радужным Коломенского района. Площадь территории городского поселения составляет 9079 га.
Общая протяжённость г.п. Воскресенск с северо-запада на юго-восток вдоль железнодорожной магистрали Москва - Рязань и Москвы-реки составляет 16 км.
В состав г.п. входит город Воскресенск и 4 сельских населенных пункта:
д. Маришкино;
д. Трофимово,;
д. Хлопки;
д. Чемодурово.
С
СБОР И АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
4

## Slide 5
Прогнозируемый рост численности населения за период планирования
К 2020 г-на 5800 чел (на 6%)
К 2025 г-14800 чел (на 16%)
К 2035 г-29800 чел (на 31%)
Изменение численности населения, количества рабочих мест (согласно стратегии социально-экономического развития городского поселения Воскресенск до 2020 года и на период до 2025 года от 26.06.2014 )
СБОР И АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
Егорьевский район
Коломенский район
Орехово-Зуевский район
Демографические сведения о городском поселении Воскресенск
5
Chart: 
| 2015 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г.

 | 95200 | 101000 | 110000 | 117500 | 125000

## Slide 6
Труд и миграция населения городского поселения Воскресенск
СБОР И АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
Труд и миграция населения городского поселения Воскресенск
Chart: 
| 2015 год
Личный транспорт | 0.47
Железнодорожный | 0.2
Наземный пассажирский транспорт | 0.18
Пользование несколькими видами транспорта | 0.15
6
Распределение транспортных корреспонденций по видам транспорта (2015г)
1,4 тыс.чел
3,7%
0,4 тыс.чел.
1,1%
<0,35 тыс.
чел.<1%
3,8 тыс.чел
10,1%
<0,35 тыс.чел.
<1%
1,4 тыс.чел
3,7%
Численность населения в 2015 г. 95,2 тыс. чел.
Трудовые ресурсы 52,2 тыс. чел
Численность граждан, приезжающих на работу:
на территорию ГП Воскресенск 24,1 тыс.чел. 64,1%
на территорию Воскресенского района
(без учета ГП Воскресенск) 4,9 тыс.чел. 13,1%
Численность граждан, приезжающих на работу из Воскресенского района (исключая ГП Воскресенск) 8,1 тыс. чел.
Численность граждан, занятых в экономике 45 тыс. чел.

## Slide 7
Распределение объектов притяжения на территории
СБОР И АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
№ на схеме | Наименование | Адрес | Кол-во рабочих мест
1 | ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» | ул.Заводская,1 | 1415
2 | ООО «ВЗМ» «Воскресенский завод МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» | ул. ГАРАЖНАЯ, д. 1 | 516
3 | ФЛ ОАО «ЛАФАРЖ ЦЕМЕНТ» («ВОСКРЕСЕНСКЦЕМЕНТ») | ул. ГИГАНТА, д. 3 | 573
4 | ЗАО «ВТС» («Воскресенские тепловые сети») | ул.Заводская,1 | 768
5 | ЗАО «ВДСК» («Воскресенский домостроительный комбинат») | ул. Московская, д. 41 | 668
Наиболее значимые предприятия:
7

## Slide 8
Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории городского поселения Воскресенск составляет
257,91 км, в том числе:
8,51 км автомобильных дорог федерального значения
53,1 км автомобильных дорог регионального значения
196,3 км автомобильных дорог местного значения
Плотность сети автомобильных дорог общего пользования составляет 0,76 км/кв. км. (0.41 км/кв. км. – минимум)
Плотность магистральной сети города Воскресенска составляет 1,5 км/кв. км. (1,5–2,5 км/кв. км.-норма)
Фактический уровень автомобилизации городского поселения Воскресенск составляет 298,3 ТС на 1000 жителей, расчетный –
420 ТС/1000 жителей
С
СБОР И АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
Общие сведения об объектах транспортной инфраструктуры
Автодорожная сеть
8

## Slide 9
Общая протяженность магистральных линий железных дорог в границах городского поселения составляет 39,18 км.
По территории городского поселения проходит линия железнодорожной магистрали Москва – Рязань (12,6 км пути) и 5 станций: «Трофимово», «Платформа 88 км», «Воскресенск», «Шиферная», «Москворецкая» и «Цемгигант».
Также, проходит линия Большого кольца Московской железной дороги (10,3 км пути) и 3 остановочных пункта: «Платформа 88 км», «Воскресенск», «Лопатино».
СБОР И АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
Общие сведения об объектах транспортной инфраструктуры
Железнодорожная сеть
9

## Slide 10
СБОР И АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
Система автобусного пассажирского транспорта
Общее число маршрутов регулярного сообщения для транспорта общего пользования – 37 маршрутов.
Общая протяженность линий общественного пассажирского транспорта в границах городского поселения – 63.83 км.
Плотность сети общественного пассажирского транспорта составляет 0.87 км/кв. км. (должна быть не менее 0.37 км/кв. км.)
Количество транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) на территории городского поселения – 2.
Общая площадь ТПУ – 0,73 га.
10

## Slide 11
СБОР И АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
Статистика аварийности
11
По данным 2014 года:
социальный риск составляет 6,2 чел./100 тыс. чел.;
по сравнению с данными 2013 года, при увеличении общего количества ДТП, тяжесть последствий от ДТП также выросла.
Chart: Статистика ДТП за 2013 - 2014 гг.
| 2013 | 2014
Количество ДТП с пострадавшими | 31 | 32
Количество раненных | 47 | 49
Количество погибших | 5 | 6
Chart: Количество погибших в ДТП
| 2013 | 2014
- на региональных дорогах | 5 | 5
- на федеральных дорогах | 0 | 1
Chart: Распределение количества ДТП по видам данные за 2014 год
| столкновение | наезд на пешехода | опрокидывание | наезд на препятствие
 | 16 | 10 | 4 | 2

## Slide 12
СБОР И АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
12
План работ по ликвидации очагов аварийности на территории городского поселения Воскресенск |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ | Наименование дороги, км |  | Количество погибших |  |  | Вид ДТП | Наличие сопутствующих дорожных условий и другие причины ДТП |  | Запланированные мероприятия | Реализованные мероприятия на 01.01.2016
п/п |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. |  |  |  |  | 
Федеральные автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1. |  | км 17-18 а/д. А-108 МБК "Егорьевско-Рязанское шоссе" | 0 | 2 | 0 | съезд с дороги | превышение установленной скорости |  | Восстановление изношенного слоя покрытия с км 16+940 по 21+000. Нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными материалами. Установка дублирующих знаков 5.19.1 и 5.19.2 над проезжей частью км 17,200 | Выполнены работы по восстановлению изношенного слоя покрытия с км 16+940 по 21+000. Нанесена горизонтальная дорожная разметка пластичными материалами. Установку дублирующих знаков 5.19.1 и 5.19.2 над проезжей частью перенесли на 2016 год.
2. |  | км 22-23 а/д. А-108 МБК "Егорьевско-Рязанское шоссе" | 0 | 1 | 0 | наезд на стоящее транспортное средство | неправильный выбор дистанции |  | Восстановление горизонтальной дорожной разметки | Нанесена горизонтальная дорожная разметка пластичными материалами.
3. |  | км 23-24 а/д А-108 МБК "Егорьевско-Рязанское шоссе" | 0 | 1 | 2 | столкновение | несоблюдение очередности проезда |  | Обустройство перекрестка переходно-скоростными полосами и левонакопительными поворотными карманами | Обновлена горизонтальная дорожная разметка пластичными материалами
Региональные или межмуниципальные автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Муниципальные автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  | г.Воскресенск, ул. Победы д.12 | 0 | 3 детей ранено | 0 | 2 наезда на пешехода |  | не предоставление преимущества пешеходу | Ликвидация пешеходного перехода. Установка ограждения 120пм | Ликвидирован пешеходный переход: демонтированы дорожные знаки и разметка. Установлено ограждение в количестве 120 пм.
5 |  | г.Воскресенск, ул. Московская (пересечение с ул.Колыберевской) | 0 | 1 | 0 | столкновение, наезд на препятствие |  | превышение установленной скорости | Установка знаков- 12шт, устройство ИДН -2шт | Установлены дорожные знаки - 18шт. Выполнено устройство ИДН -3шт
Места концентрации ДТП

## Slide 13
СБОР И АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
Проведение обследований на территории городского поселения Воскресенск
13
Места обследования транспортных потоков на УДС
Места обследования пассажирских потоков на УДС

## Slide 14
Низкая транспортная доступность отдельных районов города Воскресенска;
Низкая пропускная способность ключевых транспортных узлов;
Дефицит парковочного пространства составляет 2890 м/мест;
Технические средства организации дорожного движения наземных пешеходных переходов не соответствуют современным требованиям по безопасности дорожного движения;
Высокая плотность пересечений в одном уроне с железнодорожными путями в черте города;
Движение грузового транспорта к промышленным зонам по ключевым городским магистралям;
Выявленная проблематика на территории городского
поселения Воскресенск
КСОДд
14

## Slide 15
Цель - разработка комплексной схемы организации дорожного движения, в частности, программы мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности улично-дорожной сети г.п. Воскресенск, предупреждения заторовых ситуаций с учетом изменения транспортных потребностей г.п. Воскресенск, снижения аварийности.
Цель, объект исследования и область применения
Задачи работы:
разработка мероприятий по оптимизации схемы организации и повышению безопасности дорожного движения на территории г.п. Воскресенск;
разработка мероприятий по оптимизации парковочного пространства на территории г.п. Воскресенск;
разработка мероприятий по оптимизации работы системы пассажирского транспорта общего пользования с учетом существующих и прогнозных характеристик пассажиропотоков на территории г.п. Воскресенск
разработка мероприятий по повышению транспортной доступности г.п. Воскресенск и развитию транспортных связей с другими муниципальными образованиями и территориями.
КСОДд
15

## Slide 16
РАЗРАБОТКА ТРАНСПОРТНОЙ МОДЕЛИ
Сеть Воскресенского района для макромодели
(включая г.п. Воскресенск)
Районирование Воскресенского района для макромодели
(включая г.п. Воскресенск)
16

## Slide 17
РАЗРАБОТКА ТРАНСПОРТНОЙ МОДЕЛИ
Существующий уровень загрузки
Имеются проблемы при движении:
- в центральной части города Ул. Горького
Ул.Менделеева
Ул.Федотовская
Ул.Лопатинская
на связи между центральной и промышленной частями города
2-я Заводская улица работает близко к пределу пропускной способности
17

## Slide 18
РАЗРАБОТКА ТРАНСПОРТНОЙ МОДЕЛИ
Уровень загрузки на краткосрочную перспективу (0-5 лет)
На данный период усиливаются проблемы с пропускной способностью, отмеченные в анализе существующего положения
Имеются проблемы при движении:
Ул. Горького
Ул.Менделеева
Ул.Федотовская
Ул.Лопатинская
на связи между центральной и промышленной частями города
2-я Заводская улица
18

## Slide 19
Имеются проблемы при движении:
Ул. Сельская
Ул. Зелинского
Ул. Федотовская
Ул. Лопатинская
Ул. Московской
отдельные участки которых теряют запас пропускной способности
РАЗРАБОТКА ТРАНСПОРТНОЙ МОДЕЛИ
Уровень загрузки на среднесрочную перспективу (6-10 лет)
19
*
*
Макромодель учитывает перераспределение потоков с учетом мероприятий целевых программ и стратегий развития УДС по территории района и области, поэтому на некоторых участках наблюдается улучшение условий для движения

## Slide 20
Имеются проблемы при движении:
участок дороги на Егорьевск в районе Хорловского переезда, Московская улица.
РАЗРАБОТКА ТРАНСПОРТНОЙ МОДЕЛИ
Уровень загрузки на долгосрочную перспективу (более 10 лет)
20
*
*
Макромодель учитывает перераспределение потоков с учетом мероприятий целевых программ и стратегий развития УДС по территории района и области, поэтому на некоторых участках наблюдается улучшение условий для движения

## Slide 21
РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ КЛЮЧЕВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛОВ
21
Существующее положение
пересечение ул. Менделеева, ул. Горького и 1-й Москворецкий пер.
Выявленная проблематика
Длина очереди со стороны 1-го Москворецкого пер., от ул. Островского достигает 189 метров;
Длина очереди со стороны ул. Менделеева от б-ра Гагарина достигает 529 метров;
Существующая общая длительность цикла равна 120 сек

## Slide 22
22
РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ КЛЮЧЕВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛОВ
Проектные предложения
пересечение ул. Менделеева, ул. Горького и 1-й Москворецкий пер.
Изменение режима светофорного регулирования, срок реализации: до 2018 года
Предложения:
Изменение режима светофорного регулирования
Уменьшение радиусов поворотов до 8 метров, локальное уширение проезжей части
Строительство проектируемого проезда (между 1-м Москворецким пер. и ул. Колина)
Строительство проектируемого проезда, изменение радиусов, локальное уширение, срок реализации: до 2022 года
Результат реализации:
Сокращение длины очереди со стороны 1-го Москворецкого пер., от ул. Островского до 65 метров;
Сокращение длины очереди со стороны ул. Менделеева от б-ра Гагарина до 74 метров;
Сокращение общей длительности цикла до 66 сек

## Slide 23
23
РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ КЛЮЧЕВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛОВ
Существующее положение
пересечение ул. Зелинского, ул. Энгельса, ул. Сельская, и пересечение ул. Зелинского и ул. Кагана
Выявленная проблематика
Наличие на участке протяженностью 600 метров трех светофорных объектов, работающих в разных режимах;
Длина очереди со стороны ул. Зелинского, при движении от о.п. «Улица Зелинского» достигает 408 метров;
Длина очереди со стороны ул. Зелинского от ул. Энгельса достигает 206 метров;
Нагрузка на ул. Зелинского в часы-пик критически сопоставима с пропускной способностью

## Slide 24
24
РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ КЛЮЧЕВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛОВ
Проектные предложения
пересечение ул. Зелинского, ул. Энгельса, ул. Сельская, и пересечение ул. Зелинского и ул. Кагана
Изменение режимов светофорного регулирования, изменение радиусов, срок реализации : до 2018 года
Предложения:
Изменение режимов светофорного регулирования;
Уменьшение радиусов поворотов до 6 и 12 метров;
Уширение проезжей части по ул. Зелинского
Уширение проезжей части по ул. Зелинского, срок реализации: до 2035 года
Результат реализации:
Оптимизация длительности светофорных циклов, позволяющая создать «зеленую волну» вдоль ул. Зелинского;
Сокращение длины очереди со стороны ул. Зелинского, при движении от о.п. «Улица Зелинского» до 60 метров;
Сокращение длины очереди со стороны ул. Зелинского от ул. Энгельса до 27 метров;
После реконструкции ул. Зелинского значительного увеличения пропускной способности.

## Slide 25
25
РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ КЛЮЧЕВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛОВ
Существующее положение
пересечение ул. Лопатинская, ул. Рудничная, и пересечение ул. Рудничная, а/д «Егорьевск-Воскресенск»
Выявленная проблематика
Длина очереди на ул. Рудничная, при движении от ул. Центральная до а/д «Егорьевск-Воскресенск» достигает 410 метров.
Общественный транспорт при остановке у д.65 блокирует направление вдоль ул. Рудничная;
Нагрузка на ул. Рудничную в часы-пик критически сопоставима с пропускной способностью

## Slide 26
26
РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ КЛЮЧЕВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛОВ
Проектные предложения
пересечение ул. Лопатинская, ул. Рудничная, и пересечение ул. Рудничная, а/д «Егорьевск-Воскресенск»
Срок реализации: до 2022 года
Предложения:
Введение одностороннего движения на ул. Лопатинская, Рудничная
Уширение проезжей части по ул. Лопатинская
Уменьшение радиусов поворотов до 6 метров;
Перенос остановок общественного транспорта на ул. Рудничная, а.д. Егорьевск-Воскресенск
Узел №2
Узел №1
Узел №3
Результат реализации:
Увеличение пропускной способности участка УДС
Полное устранение очереди на ул. Рудничная, при движении от ул. Центральная до а/д «Егорьевск-Воскресенск»
Уменьшение числа конфликтных точек с 32 до 24 в узле №1 и №2 и с 9 до 3 в узле №3, повышение безопасности движения

## Slide 27
27
РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ КЛЮЧЕВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛОВ
Проектные предложения
пересечение ул. Суворова, ул. Гиганта, ул. Гаражной
Предложения:
Введение одностороннего движения на ул. Гаражной (участок от узла №1 до узла №2)
Введение полосы для маршрутных транспортных средств на ул. Суворова, Гиганта (участок от узла №1 до узла №2)
Выявленная проблематика
При закрытом переезде очередь блокирует перекресток в узле №1, провоцирует ДТП
Нагрузка на УДС в часы-пик критически сопоставима с пропускной способностью
Срок реализации: 2018 год
Срок реализации: до 2018 года
Узел №1
Узел №2
Узел №1
Результат реализации:
Увеличение пропускной способности участка УДС
Уменьшение числа конфликтных точек с 32 до 24 в узле №1 и с 9 до 5 в узле №2, повышение безопасности движения
Улучшение условий движения для общественного транспорта

## Slide 28
Развитие транспортной инфраструктуры до 2022 года
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ
строительство автомагистралей федерального значения – 38,01 км;
реконструкция автомагистралей федерального значения – 2,46 км;
строительство дорог регионального значения – 18,45 км;
реконструкция дорог регионального значения – 67,48 км;
строительство транспортно-пересадочных узлов – 2;
строительство транспортных развязок – 4;
реконструкция транспортных развязок – 1
*данные взяты из схемы территориального планирования Московской области (утверждена постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007
№ 517/23)
28
Предлагаемые мероприятия

## Slide 29
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ
Строительство дорог регионального и муниципального значения –15,41 км;
Реконструкция дорог регионального и муниципального значения – 8,54 км;
Строительство мостов/путепроводов – 6;
Реконструкция путепроводов – 1.
29
Предлагаемые мероприятия (автомобильные дороги)
Развитие транспортной инфраструктуры до 2035 года
№ | Адрес | Кол-во полос | Протяженность Реконст.,км | Протяженность Строит.,км
1 | ул. Первостроителей - ул. Задорожная | 2/4 | 0,8 | 3,9
2 | ул. Рудничная | 2/4 | 1,9 | 0,9
3 | ул. Медведка- ул. Калинина | 2/2 | 3,3 | 0,4
4 | ул. Рабочая | 2/2 | 0,9 | 0,6
5 | Ул. Советская | 2/4 | 0,9 | -
6 | Ул. Западная | 2/2 | 1,1 | -
7 | Ул. Цесиса | 2/2 | 0,45 | 2,1
8 | Участок технологической дороги «ВМУ – Фосфогипс» | 2/2 | 3,1 | -
9 | Ул. Кагана | 2/4 | 1,26 | -
10 | Ул. Зелинского | 2/4 | 1,3 | -
11 | МБК-Юбилейный пер. | 2 | 0,4 | 0,6
№ | Адрес | Строительство/реконструкция
1 | ул. Цесиса через р.Москву | С
2 | ул. Калинина через р. Медведка | С
3 | Ул. Калинина через ж/д пути | Р
4 | Пересечение ул. Первостроителей - ул. Рудничная | С
5 | ул. Заводская через ж/д пути (около д.4) | С
6 | ул. Заводская через ж/д пути | С
7 | ул. Чапаева через ж/д пути | С
Предлагаемые мероприятия (мосты, путепроводы)

## Slide 30
Предложения по организации дорожного движения
Строительство новых светофорных объектов – 6 объектов (2,5,6,7,10,12)
Реконструкция существующих светофорных объектов – 8 объектов (1,4,8,9,14,15,16,17)
Локальные мероприятия по уширению проезжей части - 6 объектов (1,2,4,13,15,17)
Введение координированного управления светофорными объектами – 2 улицы (1,2,4-10,12; 15-17)
Демонтаж искусственных неровностей – 2 объекта (6,10)
Демонтаж нерегулируемого пешеходного перехода (3,11)
Предлагаемые мероприятия
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ
30
Срок реализации: до 2022 года

## Slide 31
Оптимизации движения грузового транспорта
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ
31
существующее положение

## Slide 32
Предложения по оптимизации движения грузового транспорта
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ
32
маршрутизация движения
срок реализации до 2035 г
маршрутизация движения
срок реализации до 2022 г

## Slide 33
№ п/п | Наименование мероприятия
1 | Реорганизация муниципальных маршрутов: - сокращение существующих автобусных маршрутов; - корректировка существующих маршрутов (изменение интервалов движения и типов подвижного состава); - введение новых компенсирующих маршрутов.
2 | Оптимизация межмуниципальных и межсубъектных маршрутов: - корректировка интервалов и расписания маршрутов; - оптимизация размера подвижного состава - мероприятия по контролю за соблюдением расписания
3 | Обновление подвижного состава: закупка подвижного состава оптимального типа; выбор низкопольного подвижного состава при закупке.
4 | Создание центральной диспетчерской службы, включая ГЛОНАСС/GPS и систему видеонаблюдения на транспорте.
5 | Создание системы информационного обеспечения пассажиров.
6 | Строительство, обустройство и реконструкция остановочных пунктов.
7 | Реализация мероприятий по созданию безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями на существующих остановочных пунктах.
8 | Формирование и строительство ТПУ в районе Ж/Д станции «Воскресенск»
Мероприятия по оптимизации системы пассажирских перевозок
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ
33

## Slide 34: Реорганизация муниципальных маршрутов наземного городского пассажирского транспорта до 2018 года
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ
34
Исключение существующих маршрутов №№2,11,12,13,15
Организация 3 новых компенсирующих муниципальных автобусных маршрутов на базе существующего подвижного состава (за счет снятия с маршрутов №№2,11,12,13,15):
- №А «Станция Воскресенск - Спецавтоцентр »
- №Б «Станция Воскресенск - Площадь Горняков»
- №В « Автовокзал Воскресенск - Улица Строителей »
Создание нового расписания движения
Корректировка интервалов движения
Изменение типов подвижного состава
Данные мероприятия приведут к снижению:
общего перепробега на 6%
времени ожидания на 4%
Мероприятия по оптимизации системы пассажирских перевозок

## Slide 35
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ
35
Мероприятия по оптимизации и реорганизации муниципальных маршрутов наземного городского пассажирского транспорта после строительства новых автомобильных дорог в северо-восточной части города в соответствии с разрабатываемым Генеральным планом г. Воскресенск до 2035 года
Организация 1 нового муниципального автобусного маршрута :
- №Г «Станция Воскресенск - Улица Мичурина »
Корректировка интервалов движения
Данные мероприятия приведут к увеличению охвата территории общественным пассажирским транспортом на 2%.
Мероприятия по оптимизации системы пассажирских перевозок

## Slide 36
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ
36
Мероприятия по оптимизации и улучшению качества обслуживания на межмуниципальных и межсубъектных автобусных маршрутах в Воскресенском районе Московской области до 2018 года
корректировка интервалов и расписания маршрутов;
оптимизация размера подвижного состава
мероприятия по контролю за соблюдением расписания
Данные мероприятия приведут к:
снижению времени ожидания;
снижению издержек на содержание обслуживание подвижного состава.
Мероприятия по оптимизации системы пассажирских перевозок

## Slide 37
Совершенствование условий велосипедного движения
Протяженность рекреационных маршрутов - 19,3км
Протяженность деловых(транспортных) маршрутов - 43,2км
С
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ
37
№ | Где проходят | Длина (км) | Назначение | Реализация (год)
1 | ул. Горького – а/д Воскресенск-Виноградово – а/д Чемодурово-Маришкино – Федино | 14,1 | Рекреационный | До 2022
2 | ул. Менделеева – ул. Лермонтова – ул. Октябрьская – ул. Железнодорожная – ж/д платформа «88 км» | 2,5 | Деловой (транспортный) | До 2022
3 | 1-й Москворецкий пер. – ул. Энгельса –ул. Зелин- ского–ул. Кагана–Новлянская ул.–ул.Лермонтова | 3,1 | Рекреационный | До 2022
4 | ул. Колина – ул. Докторова | 1,2 | Рекреационный | До 2022
5 | ул. Победы | 1,8 | Рекреационный | До 2022
6 | ул. Советская–ул. 2-я Заводская–ул. Заводская–ул. Московская | 8,1 | Деловой (транспортный) | До 2035
7 | ул. Московская – ул. Чапаева –ул. Строителей– ул. Боровая – ул. Колхозная – ул. Колыберевская | 7,0 | Деловой (транспортный) | До 2035
8 | ул. Калинина – ул. Комарова – ул. Кольцова – ул. Медведка | 3,8 | Деловой (транспортный) | До 2035
9 | а/д ВМУ Фосфогипс – а/д Воскресенск-Егорьевск | 5,8 | Деловой (транспортный) | До 2035
10 | ул. Советская – ул. Федотовская – ул. Лопатинская – ул. Рудничная – ул. Центральная – ул. Андерса | 6,8 | Деловой (транспортный) | До 2022
11 | ул. Промплощадка | 2,8 | Деловой (транспортный) | До 2022
12 | ул. Первостроителей – ул. Задорожная – дорога «Воскресенск-Хорлово» | 3,3 | Деловой (транспортный) | До 2035
13 | ул. Федотовская – ул. Быковского – ул. 1-я Фетровая – ул. Задорожная | 2,2 | Деловой (транспортный) | До 2035
Итого: |  | 62,5 |  | 

## Slide 38
Оптимизация парковочного пространства на перехватывающих парковках
С
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ
38
№ | Наименование ЖД станции | Существующее кол-во м/м (на конец 2015 года) |  |  |  | Необходимо м/м | Дефицит м/м
 |  | Всего | Платные | Бесплатные |  |  | 
1 | Ст. Лопатино | Не востребовано |  |  |  |  | 
2 | Ст. Трофимово | Не востребовано |  |  |  |  | 
3 | Ст. 88 км | 100 | 20 | 80 | 150 |  | 50
4 | Ст. Воскресенск | 170 |  | 170 | 270 |  | 100
5 | Ст. Шиферная | 170 |  | 170 | 170 |  | 0
6 | Ст. Москворецкая | 10 |  | 10 | 60 |  | 50
7 | Ст. Цемгигант | 50 |  | 50 | 85 |  | 35
Существующее положение
За счет реализации мероприятий дефицит машиномест на перехватывающих парковках полностью ликвидируется до 2017 года.
Предлагаемые мероприятия
№ | Наименование ЖД станции | Строительство перехватывающих парковок
1 | Ст. 88 км | 50
2 | Ст. Воскресенск | 100
3 | Ст. Москворецкая | 50
4 | Ст. Цемгигант | 35

## Slide 39
Оптимизация парковочного пространства на парковках общего пользования
С
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ
39
Кол-во зарегистрированных автомобилей по данным ГИБДД – 28788 авт. (данные от 1.01.2016г)
Существующее кол-во машиномест на парковках общего пользования – 37624 м/м
Существующая потребность в машиноместах на парковках общего пользования – 40514 м/м
Существующий дефицит машиномест – 2890 м/м
Существующее положение
За счет реализации мероприятий дефицит машиномест на парковках общего пользования полностью ликвидируется до 2017 года.
Предлагаемые мероприятия
№ | Наименование мероприятия | Кол-во машиномест
1 | Строительство плоскостных парковок | 589
2 | Строительство платных парковок | 275
3 | Строительство многоуровневого паркинга | 2400
 | Итого | 3264
В связи с ростом численности населения и уровня автомобилизации к 2022 году потребность в машиноместах на парковках общего пользования будет составлять – 43932 м/м

## Slide 40
Совершенствование условий пешеходного движения
Оборудование пешеходных переходов современными ТСОДД – 172 объекта
Обеспечение электроосвещением – 81 объекта
Установка ограждения – 1200 п.м. на 111 объектах
Устройство тротуаров и подходов к пешеходному переходу – 6340 п.м. на 79 объектах
Строительство и реконструкция светофорных объектов на 7 участках
Перенос ООТ на 6 объектах
Устройство 14 новых наземных пешеходных переходов
С
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ
40
Предлагаемые мероприятия

## Slide 41
В долгосрочной перспективе предлагаются следующие мероприятия:
Строительство и реконструкция велопешеходных мостов – 3 шт. (№1, 6, 7)
Строительство пешеходного моста и дорожек – 3 шт. (№3, 4, 5)
Реконструкция тоннеля – 1 шт. (№2)
Предлагаемые мероприятия
Срок реализации мероприятий – к 2035 году
С
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ
41
Совершенствование условий пешеходного движения

## Slide 42
Предложения по повышению уровня БДД
Предлагаемые мероприятия
Строительство новых светофорных объектов – 6 объектов (3,4,5,6)
Реконструкция существующих светофорных объектов – 4 объектов (4,5,6)
Локальные мероприятия по уширению проезжей части - 6 объектов (1,4,5,12,13)
Установка комплексов ФВФ – 1 объект (2)
Устройство тротуаров – 5 объектов (5,7,9,10,11)
Установка пешеходных ограждений – 4 объекта (5,7,10,11)
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ
42
С

## Slide 43
КСОДД
Целью разработки КСОДД является комплекс взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории городского поселения Воскресенск, осуществление которых обеспечит:
Задача 1 Развития УДС и повышение уровня организации движения легкового и грузового транспорта
Улучшение транспортного сообщения городского поселения Воскресенск и его транспортной доступности в сообщении со смежными территориями округов и г. Москвы.
Рост скорости движения транспортных потоков, повышение пропускной способности УДС, снижение заторов и образование пробок.
Задача 2 Оптимизация системы пассажирских перевозок
Совершенствование транспортной доступности объектов притяжения пассажирских потоков внутри и за пределами территории городского поселения, за счет внедрения новых маршрутов пассажирского транспорта, организации транспортно-пересадочных узлов, внедрения систем диспетчеризации и информирования пассажиров, создание беспрепятственного передвижения пассажиров.
Задача 3 Оптимизация парковочного пространства
Устранение имеющегося дефицита парковочных площадей в ближайшей перспективе до 2016 г.
Задача 4 Совершенствований условий велосипедного и пешеходного движения
Разработанная велосипедная инфраструктура предназначена как для рекреационных целей, так и для востребованного спроса на передвижение в других целях (общая протяженность 62,5км)
Обеспечение беспрепятственного перемещения пешеходных потоков.
Снижение количества ДТП с участием пешеходов и тяжести их последствий
Задача 5 Повышение уровня безопасности дорожного движения
Снижение социального риска на 56% до 2018г при реализации комплекса предлагаемых мероприятий.
Ликвидация имеющихся мест концентрации ДТП
Выводы и результаты введения КСОДД
43

## Slide 44
КСОДД
44
Целевые показатели и индикаторы

## Slide 45
КСОДД
45
Оценочные данные по финансированию